Tisková zpráva
Teplice, 3. března 2017

SVS zahajuje rekonstrukci páteřních vodovodních řadů v obci Okna

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Českolipsku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících páteřních vodovodních řadů v obci Okna v celkové délce přes 2,3 kilometru.

Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší zahájené investiční akce v obci Okna vyměníme v celkové délce 2,33 km poruchové páteřní úseky vodovodu, na něž je připojeno cca 200 obyvatel.“

Více o stavbě:

V obci Okna je položen vodovod z azbestocementu o průměrech 80, 100 a 150 mm. Řady z roku 1975 jsou již zastaralé a navíc z nevyhovujícího materiálu. Vzhledem k desítkám opakovaných poruch vodovodu si obyvatelé stěžují na přerušované dodávky pitné vody, proto SVS rozhodla o jeho výměně.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci tří páteřních vodovodních řadů v obci použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 160 mm v délce 1441 metrů, průměru 110 mm v celkové délce 672,5 metrů a průměru 90 mm v délce 217,1 metrů. Celkem bude zrekonstruováno 2330,6 metrů vodovodu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 67 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řady. Vzhledem k tomu, že značná část trasy vede po soukromých pozemcích, přes komunikace ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje a v jednom místě zasahuje do ochranného pásma dráhy (trať Bakov nad Jizerou – Jiříkov), bude stavba realizována bezvýkopovou metodou. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. března 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (10. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 2. srpna 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 8982 km vodovodů (bez přípojek), 192 čistíren odpadních vod a 3954 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Orientační schéma: